## Slide 1: Sterjenda issiqlik tarqalishi
STUDEXPO-2026 · UBS, NAMANGAN · 1-SEKSIYA: DASTURLASH VA VEB-ILOVALAR
Sonli usullar, ularning taqqoslanishi va TermoLab dasturiy ta’minoti
Kamalov Ulug’bek
Axborot tizimlari va texnologiyalari, 3-kurs
Dasturni oching (bosing) – telefon yoki kompyuterda:
https://ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab/
Sterjen o’rtasidan uchlariga qarab soviydi: egri chiziqlar – turli vaqtlardagi harorat

## Slide 2: Nima uchun sterjendagi issiqlik tarqalishi muhim?
ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab
Sterjen – eng sodda va eng ko’p uchraydigan jism: bir yo’nalishda uzun, issiqlik asosan shu yo’nalishda oqadi.
Metallni qizdirish va sovitish
Toblash, bolg’alash, quyma qolipda sovitish: qayerda necha daqiqada qanday harorat bo’lishi detal mustahkamligini belgilaydi.
Payvandlash
Payvand chokidan sterjen bo’ylab issiqlik tarqaladi. Sovish juda tez yoki sekin bo’lsa, metall mo’rt bo’lib qoladi.
Elektr sim va shinalar
Tok o’tganda sim qiziydi. Qayerda eng issiq nuqta ekanini bilish kuyish va yong’inning oldini oladi.
Radiator qovurg’asi, armatura
Qovurg’a issiqlikni uzoqqa olib ketadi; yong’inda armatura sterjeni qizishi binoning chidamliligini belgilaydi.
Muammo. Aniq formula faqat ideal hollar uchun bor. Real sterjenda material xossalari, sirtdan sovish va chegaraviy shartlar murakkab – formulani yozib bo’lmaydi.
Yechim. Sonli usullar: kompyuter jismni bo’lakchalarga bo’lib, haroratni hisoblaydi. Lekin ko’p usul bor – qaysi biri eng yaxshi? Shuni aniqladik.

## Slide 3: Masala qo’yilishi: sterjen soviydi
ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab
Berilgan
Po’lat sterjen, L = 20 sm
Uchlari 0 °C da ushlanadi
Boshida o’rtasi 100 °C
Topish kerak: 10 daqiqadan keyingi harorat
ISSIQLIK O’TKAZUVCHANLIK TENGLAMASI VA SHARTLAR
u – harorat, t – vaqt, x – sterjen bo’ylab joy.
a² = λ/(ρc) – haroratdan tenglanish tezligi: material issiqlikni qanchalik tez “tarqatishi”.
Chegaraviy shart – uchlarida nima bo’layapti; boshlang’ich shart – boshida harorat qanday.

## Slide 4: Aniq yechim bor – lekin faqat ideal holda
ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab
FURYE QATORI (ideal sterjen uchun)
Aniq yechim faqat shu hollarda yoziladi:
material bir jinsli, xossalari o’zgarmaydi
uchlarida harorat berilgan (I tur)
ichki issiqlik manbasi va yon sirtdan sovish yo’q
Real sterjenda havo bilan almashinuv, o’zgaruvchan xossa, ichki manba bo’ladi – aniq formula yo’q. Faqat sonli usul qoladi.
Aniq yechimdan nima uchun foydalanamiz?
U – “javobi bor” sinov masalasi.
Har bir sonli usul natijasini aniq javob bilan solishtirib, xatosini o’lchaymiz.
Xatosi kichik va tez usul – eng maqbul usul.
Shunda real masalalarda (aniq javob yo’q joyda) ham shu usulga ishonamiz.

## Slide 5: Sonli yechish g’oyasi: sterjenni bo’lakchalarga bo’lamiz
ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab
1
To’r
Sterjen uzunligi h qadamli N ta nuqtaga, vaqt esa τ qadamli qatlamlarga bo’linadi. uᵢʲ – i-nuqtaning j-qatlamdagi harorati.
2
Hosilalar → ayirmalar
Ikkinchi hosila qo’shni nuqtalar farqi bilan almashtiriladi: (uᵢ₊₁ − 2uᵢ + uᵢ₋₁) / h².
3
Qatlamma-qatlam
Boshlang’ich haroratdan boshlab, har vaqt qadamida yangi qatlam topiladi, 10 daqiqagacha.
UMUMIY θ-SXEMA: bitta parametr – uch sxema
θ = 0 Oshkor
θ = 1 Oshkormas
θ = ½ Krank–Nikolson
Furye soni:
qadamlar nisbati – usul turg’unligini belgilaydi

## Slide 6: Uch sxema: yangi qatlam qanday topiladi
ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab
Shablon
Qora nuqta – eski qatlam (haroratlar ma’lum). Rangli nuqta – yangi qatlam (topiladigan).
Oshkor
Yangi harorat eskisidan to’g’ridan-to’g’ri.
Tez, oson. Fo ≤ ½ bo’lmasa “portlaydi”.
Oshkormas
Har bir nuqta uchun tenglama – hammasi birga yechiladi.
Har doim turg’un, lekin xato kattaroq.
Krank–Nikolson
Oshkor va oshkormasning o’rtachasi.
Turg’un va ikkinchi tartibli aniq.

## Slide 7: Sistemani yechish: haydash, Zeydel, SOR
ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab
Oshkormas va Krank–Nikolson sxemalarida har qadamda N ta noma’lumli uch diagonalli sistema chiqadi:
Zeydel iteratsiyasi
Taxminiy javobdan boshlab, uni qayta-qayta yaxshilaydi, to’xtash shartigacha.
Oddiy, lekin yuzlab iteratsiya – sekin.
SOR (ω optimal)
Zeydeldan har qadamda “oshirib” siljiydi: ω = 2/(1+sin πh).
Zeydeldan tezroq, lekin baribir iteratsiya.
Haydash (Thomas)
Sistemani oldinga bir o’tish va orqaga bir o’tishda to’g’ridan-to’g’ri yechadi.
Iteratsiyasiz, N ta amal – eng tez va aniq.
HAYDASH USULI: SISTEMA BIR O’TISHDA
Natija – 6 ta usul: 3 sxema × 2 yechish usuli. Ularni bitta masalada sinaymiz.

## Slide 8: Sterjendan keyin: plastinka va murakkab jismlar
ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab
2D plastinka: ADI usuli
Har qadam ikki yarim qadamga bo’linadi: avval x, keyin y bo’yicha oshkormas. Katta 2D sistema o’rniga kichik uch diagonalli sistemalar – iteratsiyasiz.
Topilgan muammo: chegaraviy oqim noto’g’ri bo’linsa aniqlik 2-tartibdan 1-tartibga tushadi. Tuzatildi.
Ko’p qatlamli jismlar
Devor + izolyatsiya, quvur + izolyatsiya. Qatlamlar chegarasida oqim uzluksiz; chekli hajmlar usuli.
Tekis, silindrik va sferik shakllar bitta kodda.
Nochiziqli: yong’indagi beton
λ(T), c(T), ρ(T) Yevrokod 2 bo’yicha; olovdan nurlanish ∼T⁴. Har qadamda Pikar iteratsiyasi.
Natija EN 1992-1-2 jadvali bilan mos.
2D silindr: Nyuman ko’paytmasi
Konserva bankasi = cheksiz silindr × plastinka. Ikki 1D yechimning ko’paytmasi chiziqli masalada aniq.
Qizdirish va sovitish – superpozitsiya.
Pisman–Rekford sxemasi

## Slide 9: Video: bitta masala – olti usul – eng maqbuli
ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab
Videoni ishga tushirish: slaydda play tugmasini bosing (51 soniya)
Videoda nima ko’rinadi
1
Masala
sterjen soviydi, aniq javob ma’lum
2
Usullar
olti usul nimasi bilan farq qiladi
3
Parallel hisob
hammasi bir vaqtda; ko’k – usul, punktir – aniq javob
4
O’lchov
xato va tezlik; talab: xato ≤ 0.05 °C
5
G’olib
eng tez va aniq usul
Natija: oshkor sxema “portlaydi”, oshkormasning xatosi katta, Krank–Nikolson + haydash – aniq va eng tez.

## Slide 10: Eng maqbul usul: 1D da Krank–Nikolson, 2D da ADI
ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab
Chart: 1D: hisoblash vaqti, ms (kam – yaxshi)
| Oshkormas + Zeydel | Krank–Nikolson + Zeydel | Oshkor (τ = 0.125 s) | Oshkormas + haydash | Krank–Nikolson + haydash
Hisoblash vaqti, ms | 35.9 | 21.6 | 14.8 | 2 | 0.31
Yashil – talab bajarildi (xato ≤ 0.05 °C), sariq – xato katta (0.45 °C). Oshkor sxema katta qadamda portladi (diagrammada yo’q).
2D usul | Xato, °C | Vaqt, ms
Oshkor, katta qadam | portladi | 8
Oshkor, kichik qadam | 0.006 | 102
Oshkormas + SOR | 0.236 | 231
Krank–Nikolson + SOR | 0.008 | 239
ADI + haydash | 0.010 | 37
Nega aynan shular?
istalgan qadamda turg’un
2-tartibli aniq – oshkormasdan 31 marta aniqroq
iteratsiyasiz: 1D da Zeydeldan 69, 2D da SOR dan 6 marta tez

## Slide 11: TermoLab: sterjen masalasidan umumiy dasturgacha
ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab
1
Savol
Foydalanuvchi sohasini tanlaydi va oddiy qiymatlarni kiritadi
→
2
Model
Dastur masalani 1D yoki 2D tenglamaga aylantiradi
→
3
Hisob
Eng mos sonli usul (Krank–Nikolson, ADI + haydash) bilan yechiladi
→
4
Javob va tavsiya
Natija, 3D ko’rinish, “nima qilish kerak” va matnli hisobot
Ilmiy laboratoriya
sterjen, plastinka; I–III tur chegaraviy shartlar; sxema va yechish usulini tanlash
Usullarni taqqoslash
6 usul bir masalada: xato, tezlik va eng maqbuli
8 ta amaliy soha
uy, quvur, tuxum, protsessor, payvand, beton, yong’in, konserva

## Slide 12: Ilmiy laboratoriya: sterjenni o’zingiz sozlang
ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab
Sozlang
Material (mis, po’lat, beton…), uzunlik, boshlang’ich harorat, uchlaridagi shart: harorat, oqim yoki havo bilan almashinuv.
Ishga tushiring
“Boshlash” tugmasi: sterjenning rangi vaqt o’tishi bilan o’zgaradi; slayder bilan istalgan vaqtga o’ting.
O’qing
Matnli natija: eng issiq va sovuq joy, issiqlik oqimi, qachon barqaror holat qaror topishi.

## Slide 13: Sakkiz amaliy soha – savol sohaning o’z tilida
ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab
1D
Uy devori
38 sm g’isht: 42.8 W/m². Tavsiya: 7 sm penoplast.
1D silindr
Issiq suv quvuri
Izolyatsiyasiz 381 W/m, 50 mm paxta bilan 27.7 W/m.
1D shar
Tuxum qaynatish
O’rtacha pishishi: 8.7 daqiqa (muzlatkichdan).
2D
Protsessor radiatori
65 W → 88 °C. 56 W gacha 80 °C dan oshmaydi.
2D
Payvand choki
t₈/₅ = 6.4 s – me’yorda; qizdirish ta’siri jadvali.
1D + manba
Beton qotishi
1.2 m: farq 34.9 °C. 5 sm paxta bilan – 6.7 °C.
1D nochiziqli
Plita yong’inda
a = 25 mm → REI 60. REI 90 uchun a ≥ 30 mm.
2D (r, z)
Konserva
1 l go’sht, 100 °C: F₀ ≈ 0. Avtoklav 121 °C: 135 daqiqa.

## Slide 14: Dastur nima qilish kerakligini ham aytadi
ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab
Teskari masala
Kerakli izolyatsiya qalinligi, himoya qatlami, qizdirish vaqti yoki ruxsat etilgan quvvatni o’zi topadi.
Matnli hisobot
Berilganlar, natijalar, tavsiya va xulosa – bir tugma bilan nusxalanadi yoki .txt fayl bo’lib saqlanadi.
Variantlarni taqqoslash
4 tagacha variant yonma-yon: qaysi biri foydaliroq – darhol ko’rinadi.
Yong’in masalasi: tavsiya va model natijalarining Yevrokod 2 jadvali bilan solishtiruvi

## Slide 15: 3D ko’rinish: natija real jism shaklida
ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab
Uy devori: xonadan ko’chaga harorat
Radiator: “relyef” rejimida issiq nuqta
Beton: markaz qizigan, sirt sovuq
Konserva: kesimda sovuq markaz

## Slide 16: Natijalar ishonchli: uch xil tekshiruv
ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab
1
Aniq yechim bilan
To’r 2 marta maydalansa xato 4 marta kamayadi – 2-tartibli aniqlik (p ≈ 2) 1D va 2D da tasdiqlandi. JavaScript va Python versiyalari bir xil natija beradi.
2
Fizik formulalar bilan
Devor 78.38 W/m², qatlamli devor 9.3713 W/m², izolyatsiyali quvur 28.7883 W/m – analitik formula bilan to’liq mos.
3
Me’yor bilan
Yong’in modeli Yevrokod 2 (EN 1992-1-2) jadvaliga mos: REI 90 uchun a = 30 mm, h = 100 mm.
Yong’inga chidamlilik | a, mm (model) | a, mm (EC2) | h, mm (model) | h, mm (EC2)
REI 60 | 22 | 20 | 80 | 80
REI 90 | 30 | 30 | 100 | 100
REI 120 | 38 | 40 | 120 | 120
REI 180 | 50 | 55 | 140 | 150
a – armatura o’qigacha masofa (500 °C mezoni), h – plita qalinligi (yuqori yuza +140 °C mezoni).

## Slide 17: Saytdan foydalanish: olti qadam
ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab
1
Saytni oching – telefon yoki kompyuterda, o’rnatish shart emas
2
Sohani tanlang: devor, quvur, beton, konserva…
3
Qiymatlarni kiriting – natija darhol qayta hisoblanadi
4
Javobni o’qing: yashil – me’yorda, qizil – xavfli
5
“Yechim va tavsiya”da nima qilish kerakligini ko’ring
6
“Hisobot”ni nusxalang yoki yuklab oling
Sayt manzili
https://ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab/
Kod: github.com/ulugbekkamalov0829-web/termolab

## Slide 18: Xulosa
ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab
Nima qildik
Sterjenda issiqlik tarqalishi masalasini 6 ta sonli usulda yechdik
Aniq yechim bilan solishtirib, xato va tezlikni o’lchadik
Eng maqbul: 1D da Krank–Nikolson + haydash, 2D da ADI + haydash
Usullarni TermoLab veb-dasturiga joyladik: 8 amaliy soha, 3D, tavsiya va hisobot
Natijalar uch xil tekshirildi, jumladan Yevrokod 2 bilan
Keyingi bosqich
Faza o’zgarishi: tuproq va oziq-ovqat muzlashi
Murakkab 3D shakllar (chekli elementlar usuli)
O’zbekiston qurilish me’yorlari (ShNQ) bilan solishtirish
Rus va ingliz tillari, mobil ilova
Rahmat! Dasturni hozir sinab ko’ring (bosing):
https://ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab/